湖北城市建设职业技术学院

2019年高职扩招工程造价专业职业技能测试

考试大纲

一、考试性质

2019年湖北省高职扩招（第二批）工程造价专业职业技能测试是面向中职毕业考生进行的选拔性考试。

二、考试依据

根据湖北省教育厅等七部门印发《2019年湖北省高职扩招专项工作方案》（鄂教职成〔2019〕2号）文件要求，对高职扩招相应类别的考生需进行职业技能测试。

（1）职业定义： 从事工程造价计价、招投标、合同管理、成本核算等岗位工作，主要从事造价工作的专业人员。

（2）职业等级：初级

（3）职业能力特征：能熟练识读建筑工程施工图，能依据图纸进行工程量清单编制、招标控制价、投标报价编制、工程结算编制和施工成本核算等。

三、考试方法

职业技能测试包括专业基础和专业技能操作考试，分别考察考生造价专业基础知识掌握程度和专业技能操作情况。考试时间和分值如表1所示。

表1  考试用时及成绩

| 考试方法 | 考试用时（分钟） | 分值（分） |
| --- | --- | --- |
| 职业技能测试 | 专业基础 | 60 | 100 |
|  | 专业技能（2选1） | 60 | 100 |

专业基础采用笔试闭卷考试，题型为单项选择题、多项选择题和判断题。

专业技能为应会，由考生从备选的两道题目中自选一道进行实操考试。

四、考试内容与评分办法

以造价基础岗位从业能力为立足点，在识记、理解、运用、综合运用各个层面，充分融合专业知识和技能操作的职业技能要素，合理运用专业知识考试、技能操作测量手段，将专业知识融入技能操作考试内容，将技能操作融入专业知识考试内容。

（一）专业基础

1. 考试内容

内容含3个基础知识模块，分别如下表2所示。

表2  考试内容基本要求

| 序号 | 考核内容 | 基本要求 | 重点掌握 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑材料 | 熟悉常用建筑材料的基本性能 | 钢筋和混凝土材料 |
| 2 | 建筑构造与识图 | 熟悉建筑物的构造组成和构造做法 | 基础、墙体、楼地层、楼梯、屋顶和门窗的构造 |
| 3 | 建筑施工 | 熟悉常用施工工艺 | 砌筑工程、模板工程、混凝土工程、钢筋加工 |

2.考试题型及对应分值

专业基础考试题型包括单选题60分，多选题30分，判断题10分

（二）专业技能（二选一）

专业技能操作考试在两个项目中任选一个，见表3。

表3  考试项目及时间、分值分配表

| 技能考试内容 | 考试用时（分钟） | 分值（分） |
| --- | --- | --- |
| 项目一 | 建筑施工图识读 | 60 | 100 |
| 项目二 | 测量仪器调试（DS3自动安平水准仪） |  |  |

（1）项目一：建筑施工图识读

考试内容：建筑平面图识读

评分标准：如表4所示。

表4  建筑施工图识读评分标准（100分）

| 序号 | 考核内容 | 分值 | 题型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑平面图识读 | 30 | 单选 |
|  |  | 70 | 简答 |

（2）项目二：测量仪器调试（DS3自动安平水准仪）

考试内容：使用DS3自动安平水准仪，正确安置仪器，整平仪器、瞄准调焦及正确读数，测试完毕后按要求拆装仪器并归还。

评分标准：如表4所示。

表4 测量仪器调试（DS3自动安平水准仪）评分标准（100分）

| 考核内容 | 技术操作要求 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量 仪器 调试 100 分 | 测量仪器领用登记（5分） | 正确领用测量仪器并登记 | 5 |  |
|  | 正确区分仪器的精度（5分） | 说出DS3自动安平水准仪的标称精度 | 5 |  |
|  | DS3自动安平水准仪的安置与调试（85分） | 安置仪器 | 三脚架的架设 | 5 |  |
|  |  |  | 用连接螺旋安置水准仪、并关上仪器箱 | 5 |  |
|  |  | 整平仪器 | 检查仪器铅垂线位置，用脚架把仪器大致置平 | 5 |  |
|  |  |  | 调整两个脚螺旋，调整另一脚螺旋，使圆水准气泡居中 | 10 |  |
|  |  | 瞄准调焦 | 旋转望远镜使瞄准器对准水准尺 | 10 |  |
|  |  |  | 转动目镜调焦螺旋，使十字丝成像清晰 | 10 |  |
|  |  |  | 转动物镜调焦螺旋，使目标水准尺成像清晰 | 10 |  |
|  |  |  | 反复调目镜和物镜调焦螺旋，消除视差 | 10 |  |
|  |  | 水准尺读数 | 转动微动螺旋使望远镜准确瞄准水准尺以便读数 | 5 |  |
|  |  |  | 从小到大读数，读出四位数 | 10 |  |
|  |  |  | 读数后检视气泡是否居中 | 5 |  |
|  | 归还仪器（5分） | 测量完毕后、正确拆下仪器、装箱并归还 | 5 |  |
| 合计分 | 100 |  |

附件1：工程造价职业技能测试（专业基础）考试样题

- 单项选择题

1．石灰浆在硬化过程中（）

A．释放水分，体积收缩       B. 吸收水分，体积膨胀

C. 释放水分，体积不变       D. 吸收热量，体积收缩

二、多项选择题

1. 下列（      ）是按基础材料分类的。

A、砖基础   B、毛石基础   C、钢筋混凝土基础   D、独立基础  E、条形基础

三、判断题

1．材料在外力作用下，抵抗破坏的能力称为强度。

附件2：工程造价专业职业技能测试（专业技能）考试样题

- 单选题

1．⑦号轴线上的墙体厚度为（   ）mm。

A、370  B、240  C、180   D、120

- 请考生阅读下列某住宅的平面图，并回答问题

1．活动室内部的柱尺寸是多少？