湖北城市建设职业技术学院

2019年高职扩招工程测量技术专业职业技能测试

考试大纲

一、考试性质

2019年湖北省高职扩招（第二批）工程测量技术专业职业技能测试是面向中职毕业考生进行的选拔性考试。

二、考试依据

依据依据国家人力资源和社会保障部2019年1月17日正式颁布《工程测量员》国家职业标准。

（1）职业定义 ：使用测量仪器设备,按工程建设的要求,依据有关技术标准进行测量的人员。

（2）职业等级：本职业共设五个等级,分别为:初级(国家职业资格五级)、中级(国家职业资格四级)、高级(国家职业资格三级)、技师(国家职业资格二级)、高级技师(国家职业资格一级)。

（3）职业能力特征：有较强的计算能力、判断能力、分析能力和空间感觉。

三、考试方法

职业技能测试包括专业基础和专业技能操作考试，分别考查考生工程测量技术专业知识掌握程度和专业技能操作情况。考试时间和分值如表1所示。

表1  考试用时及成绩

| 考试方法 | 考试用时（分钟） | 分值（分） |
| --- | --- | --- |
| 职业技能测试 | 专业基础 | 60 | 100 |
|  | 专业技能（2选1） | 60 | 100 |

专业基础采用笔试闭卷考试，题型为单项选择题、多项选择题、判断题及问答题。

专业技能为应会，由考生从备选的两道题目中自选一道进行实操考试。

四、考试内容与评分办法

以测量基础岗位从业能力为立足点，在识记、理解、运用、综合运用各个层面，充分融合专业知识和技能操作的职业技能要素，合理运用专业知识考试、技能操作测量手段，将专业知识融入技能操作考试内容，将技能操作融入专业知识考试内容。

（一）专业基础

1. 考试内容

内容含5个基础知识模块，分别如下表2所示。

表2 考试内容基本要求

| 序号 | 考核内容 | 基本要求 | 重点掌握 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量基本知识 | 1.了解地面点的空间位置的确定方法； 2.了解地形测量工作的基本原则与作业过程； 3.了解水准仪、经纬仪、全站仪的基本构造； 4.了解测量的误差来源及注意事项； 5.熟悉水准测量的基本内容； 6.掌握水准测量测站基本操作方法、水准路线测量工作方法及高程计算方法； 7.掌握水平角测量、垂直角测量方法与计算方法； 8.掌握三角高程测量方法； 9.掌握视距测量原理、测量方法与计算； 10.能用全站仪进行坐标测量； | 1.仪器的基本操作要领； 2.测量的基本内容； 3.测量误差的基本知识； |
| 2 | 控制测量 | 1.了解控制测量的基本概念； 2.了解图根控制测量的外业工作内容与要求； 3.掌握方位角推算与坐标正反算的方法； 4.掌握单一导线测量的内业计算方法； 5.掌握坐标计算的基本方法； 6.掌握高程控制测量的工作方法； | 1.控制测量的基本原理； 2.导线测量的布设形式； |
| 3 | 地形测量 | 1.了解地形图的基本知识； 2.了解地物符号、地貌的表示方法； 3.掌握全站仪测绘地形测图的基本方法； 4.了解全站仪野外数字测图的基本工作流程； 5.掌握地形图应用的基本内容； 6.了解地形图在工程建设中的应用。 | 1.地形图的基本知识； 2.地形测图的基本方法； 3.地形图的基本应用； |
| 4 | 测设的基本工作 | 1.了解施工测设的主要任务； 2.掌握施工测设的基本工作； 3.掌握点的平面位置测设方法； | 1.施工测设的基本工作； 2.点的平面位置测设方法； |
| 5 | 施工测量 | 1.了解施工阶段测量工作的特点和内容； 2.掌握施工放样的工作程序； 3.掌握施工控制网的建立方法； 4.熟悉工程基础和主体施工测量过程； 5.掌握竣工测量的内容和竣工图测绘的基本要求； | 1.施工控制网的建立方法； 2.施工过程测量工作内容； |

2.考试题型及对应分值

专业基础考试题型包括单项选择题30分，多项选择题20分，判断题20分，问答题30分。

（二）专业技能（二选一）

专业技能操作考试在两个项目中任选一个，见表3。

表3   考试项目及时间、分值分配表

| 技能考试内容 | 考试用时（分钟） | 分值（分） |
| --- | --- | --- |
| 项目一 | 测量仪器调试（DS3自动安平水准仪） | 60 | 100 |
| 项目二 |  |  |  |

- 项目一：测量仪器调试（DS3自动安平水准仪）

考试内容：使用DS3自动安平水准仪，正确安置仪器，整平仪器、瞄准调焦及正确读数，测试完毕后按要求拆装仪器并归还。

评分标准：如表4所示。

表4 测量仪器调试（DS3自动安平水准仪）评分标准（100分）

| 考核内容 | 技术操作要求 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量 仪器 调试 100 分 | 测量仪器领用登记（5分） | 正确领用测量仪器并登记 | 5 |  |
|  | 正确区分仪器的精度（5分） | 说出DS3自动安平水准仪的标称精度 | 5 |  |
|  | DS3自动安平水准仪的安置与调试（85分） | 安置仪器 | 三脚架的架设 | 5 |  |
|  |  |  | 用连接螺旋安置水准仪、并关上仪器箱 | 5 |  |
|  |  | 整平仪器 | 检查仪器铅垂线位置，用脚架把仪器大致置平 | 5 |  |
|  |  |  | 调整两个脚螺旋，调整另一脚螺旋，使圆水准气泡居中 | 10 |  |
|  |  | 瞄准调焦 | 旋转望远镜使瞄准器对准水准尺 | 10 |  |
|  |  |  | 转动目镜调焦螺旋，使十字丝成像清晰 | 10 |  |
|  |  |  | 转动物镜调焦螺旋，使目标水准尺成像清晰 | 10 |  |
|  |  |  | 反复调目镜和物镜调焦螺旋，消除视差 | 10 |  |
|  |  | 水准尺读数 | 转动微动螺旋使望远镜准确瞄准水准尺以便读数 | 5 |  |
|  |  |  | 从小到大读数，读出四位数 | 10 |  |
|  |  |  | 读数后检视气泡是否居中 | 5 |  |
|  | 归还仪器（5分） | 测量完毕后、正确拆下仪器、装箱并归还 | 5 |  |
| 合计分 | 100 |  |

（2）项目二：建筑施工立面图的手工抄绘

考试内容：根据给定的建筑施工立面图，在答题区域按1:1比例抄绘原图。

评分标准：如表5所示。

表5  建筑施工立面图的手工抄绘评分标准

| 考核内容 | 技术操作要求 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图名及比例 （10分） | 图名 | 长仿宋体书写图名称 | 5 |  |
|  | 比例 | 按要求绘制立面图大小 | 5 |  |
| 尺寸标注 （20分） | 水平尺寸 | 正确标注4层水平尺寸，注意尺寸数字的注写方向 | 10 |  |
|  | 竖向尺寸 | 正确标注2层竖向尺寸，注意尺寸数字的注写方向 | 10 |  |
| 图线绘制（20分） | 外框线 | 用粗实线绘制外框线 | 3 |  |
|  | 地坪线 | 用特粗实线绘制地坪线 | 3 |  |
|  | 轴线 | 用细单点长划线引出轴线 | 3 |  |
|  | 门窗线 | 外框线用中粗实线，内框线用细实线 | 3 |  |
|  | 台阶线 | 细线绘制 | 3 |  |
|  | 其他线 | 中线绘制 | 5 |  |
| 符号 （10分） | 轴号 | 正确绘制轴号圆圈，并抄写编号 | 10 |  |
| 标高绘制 （10分） | 标高符号 | 正确绘制标高符号 | 5 |  |
|  | 标高数字 | 正确书写标高数字 | 5 |  |
| 图面整体效果 （30分） | 布图规整 | 所抄绘图形基本位于图纸中央，布局合理 | 10 |  |
|  | 图线清晰 | 正确选用线型，且能区分线型和线粗细 | 10 |  |
|  | 图面整洁 | 作图干净，图面整洁，无大面积擦拭痕迹 | 10 |  |
| 合计分 | 100 |  |

附件1：工程测量技术专业职业技能测试（专业基础）考试样题

- 单项选择题

1、通过静止的平均海水面，并向陆地延伸所形成的封闭曲面，称为（      ）。

A、水平面     B、水准面      C、大地水准面    D、参考椭球面

2、形成视差的主要原因是（      ）。

A、眼睛上下移动  B、调焦不够  C、望远镜放大倍数不够  D、温度过高

3、下列各种比例尺的地形图中，比例尺最大的是(       )。

A、1：1000      B、1：2000      C、1：500       D、1：5000

二、多项选择题

1、测设点的平面位置常用的方法有（       ）。

A、直角坐标法       B、倾斜视线法         C、极坐标法

D、角度交会法       E、水平视线法         F、距离交会法

2、测量工作的原则是（       ）。

A、由整体到局部     B、 先测角后量距    C、 在精度上由高级到低级

D、先控制后碎部   E、先进行高程控制测量后进行平面控制测量

3、影响水准测量成果的误差有（       ）。

A、视差未消除      B、水准尺未竖直      C、估读毫米数不准

D、地球曲率和大气折光      E、 阳光照射和风力太大

三、判断题

1、6.30米与6.300米表达的精度相同。（      ）

2、测量工作的实质就是确定地面点的高程。（      ）

3、地球自然表面上的点间直线距离就是水平距离。（      ）

四、简答题

1、水准测量的原理是什么？

2、简述高层建筑的轴线投测和高程传递的常用方法。

附件2：工程测量技术职业技能测试（专业技能）考试样题

项目一： 测量仪器调试（DS3自动安平水准仪）

考核内容：使用DS3自动安平水准仪，正确安置仪器，整平仪器、瞄准调焦及正确读数。

要求：凭证件在指定地点领取仪器并登记，完成水准仪的安置，整平仪器、瞄准调焦及正确读数。

考试时间：60分钟。

考核点：

（1）能正确区分水准仪的精度，并能说出DS3自动安平水准仪的测量误差允许值；

（2）正确使用水准仪，包括安置仪器，整平仪器、瞄准调焦、正确读数；

（3）测试完毕后按要求拆装仪器并归还。

项目二：建筑施工立面图的手工抄绘

考核内容：根据给定的建筑施工立面图，在答题区域按1:1比例抄绘原图。

考核要求：线型选用恰当，图线清晰粗细分明，尺寸标注及轴线编号抄绘正确，布图规整，图面干净整洁。

考试时间：60分钟。

考核点：

（1）能用仿宋字正确书写图名和比例，按要求绘制立面图大小；

（2）能选择合适线型绘制图中定位轴线、外框线、内部线条、地坪线、门窗线及台阶线，图线清晰粗细分明；

（3）会绘制定位轴线圆圈，并正确抄写轴线编号；

（4）能正确抄绘立面图标高，包括标高符号及其标高数字；

（5）会对立面图中各尺寸进行标注，正确绘制尺寸线、尺寸界线、尺寸起止符号及书写尺寸数字。